## Slide 1
Como os Dados são Agrupados
no Processo de Modelagem
WaterWeave-Tietê
Explicação em linguagem simples — sem jargão técnico prévio necessário
Agosto de 2026

## Slide 2
A ideia central, em uma frase
Os modelos não usam o dado bruto diretamente. Cada medição individual passa por um “funil” de agrupamentos sucessivos — cada etapa resume um pouco mais o dado da etapa anterior — até virar uma única linha por trecho do rio, por ano, que é o que o modelo realmente usa para aprender.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 3
O funil de agrupamento
Do dado bruto até a linha que o modelo usa
①
Medição bruta
1 linha = 1 estação, 1 dia, 1 parâmetro
②
Por posto/mês
1 linha = 1 estação, 1 mês (média)
③
Por trecho/ano
1 linha = 1 trecho, 1 ano (junta tudo)
④
Matriz do modelo
preditoras + alvo, pronta pra treinar
Entra muita medição individual, sai uma linha resumida por (trecho, ano) — o modelo nunca vê o dado bruto diretamente.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 4
1
Da medição individual ao posto/mês
● Cada fonte real chega como uma leitura pontual: a CETESB mede oxigênio dissolvido e DBO num ponto do rio, numa data específica; a ANA mede vazão e chuva num posto, também numa data específica.
● Todas as leituras de um mesmo posto, num mesmo mês, viram um único número: a MÉDIA mensal daquele posto.
● Exemplo: todas as leituras de vazão de um posto em março de 2010 → 1 valor único: a vazão média daquele posto em março de 2010.
Vazão e chuva NÃO são fundidas num único posto: são redes físicas diferentes (um posto fluviométrico mede rio, um pluviométrico mede chuva) — misturá-las cedo demais criaria uma correspondência artificial.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 5
2
Dos postos individuais para o trecho
● O rio é dividido em 3 trechos de estudo — Alto, Médio e Baixo Tietê.
● Cada uma das 32 estações reais de monitoramento é classificada em um desses três trechos, com base na sua posição geográfica real ao longo do curso do rio.
● A partir daí, todo posto daquele trecho é agrupado junto: a vazão do trecho num mês é a MÉDIA da vazão de todos os postos daquele trecho (o mesmo vale para chuva).
Cobertura real de estações por trecho:
Alto Tietê
10 estações
Médio Tietê
20 estações
Baixo Tietê
2 estações
O agrupamento por trecho preserva essa diferença real de cobertura, em vez de escondê-la atrás de uma média única para o rio inteiro.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 6
3
De mensal para anual (e por quê)
A qualidade da água (IQA, oxigênio dissolvido) só existe na fonte real em granularidade ANUAL — não há uma medição “de março” separada de uma “de agosto”. Por isso, vazão e chuva também são agrupadas por ANO, não por mês, batendo com a mesma granularidade da qualidade da água.
Por que isso importa — analogia simples:
Se a qualidade da água de um ano inteiro é repetida em todos os 12 meses (porque só existe 1 valor por ano), usar “o valor do mês passado” como pista para prever o mês atual é quase sempre usar o PRÓPRIO valor que se quer prever — como decorar a resposta de uma prova em vez de aprender o conteúdo. Agrupar por ano elimina esse atalho e corrige um problema real que existia numa versão anterior do projeto.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 7
4
Juntando tudo numa linha só, por (trecho, ano)
A etapa final junta, lado a lado, todas as fontes já agrupadas por trecho/ano: qualidade da água (o alvo), vazão e chuva médias, e o uso do solo real (num raio de 5 km ao redor das estações). Resultado: uma linha por combinação de trecho e ano.
Trecho | Ano | Vazão (m³/s) | Chuva (mm) | % urbano | IQA (alvo)
alto_tiete | 2020 | 18,4 | 112 | 56% | 22
medio_tiete | 2020 | 94,7 | 98 | 9% | 41
baixo_tiete | 2020 | 205,3 | 87 | 0% | 79
Exemplo ilustrativo (valores aproximados) — cada trecho tem sua própria linha por ano, nunca uma linha misturando dois trechos.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 8
Buracos no agrupamento não são “inventados” às cegas
● Vazão/chuva — quando falta um valor real num ano, o sistema repete o último valor real conhecido do trecho, mas só por até 2 anos seguidos.
● Uso do solo — limite maior (10 anos), porque uso do solo muda muito mais devagar de um ano para o outro — não existe “seca de uso do solo”.
● Transparência — toda vez que isso acontece, uma coluna extra (`_imputado`) marca a linha como preenchida — nunca tratada como igual a uma medição real.
O modelo — e quem analisa os dados depois — sempre consegue distinguir um valor medido de um valor completado.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 9
O que o modelo faz com essas linhas agrupadas
● Um modelo por trecho — um Alto, um Médio, um Baixo — nunca um único modelo misturando os três, porque um modelo geral generaliza mal entre trechos.
● Separação treino/teste no tempo — as linhas são divididas por ANO (treino até 2014, teste a partir de 2015) — nunca embaralhadas ao acaso, para o modelo não “ver o futuro” durante o treino.
● Validação walk-forward — além do split simples, o modelo é testado ano a ano, avançando a janela de treino progressivamente — revela se o desempenho é estável ou varia demais de um ano para outro.
WaterWeave-Tietê — Processo de Modelagem

## Slide 10
Resumo em uma frase
O processo de modelagem não usa o dado bruto diretamente — ele passa por um funil de agrupamentos sucessivos (posto/mês → trecho/mês → trecho/ano → linha única com todas as fontes juntas), sempre preservando a proveniência de cada número e nunca misturando trechos ou anos diferentes numa mesma decisão do modelo.
WaterWeave-Tietê