## Slide 1
Processo de Modelagem:
Agregação de Dados e Arquitetura de ML
WaterWeave-Tietê
Apresentação técnica — pipeline Bronze/Silver/Gold, engenharia de features, RandomForest por trecho, validação e auditoria de ML
Agosto de 2026

## Slide 2
Agenda
01
Arquitetura de dados (Medallion): Bronze / Silver / Gold
02
Funil de agregação: da medição pontual à linha (trecho, ano)
03
Classificação espacial: trechos e geometria de uso do solo
04
Granularidade temporal e o vazamento estrutural corrigido
05
Matriz de features: preditoras de produção vs. preditoras "drivers"
06
Imputação controlada (regras e flags de proveniência)
07
Arquitetura do modelo: RandomForest por trecho + busca de hiperparâmetros
08
Validação: split temporal, walk-forward e baseline de persistência
09
Resultados reais (MAE por trecho/alvo)
10
Auditoria de ML 2026-07: 4 achados corrigidos
11
Limitações assumidas
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 3
1
Arquitetura de Dados (Medallion)
Implementada com deltalake (bindings Python do delta-rs) — tabelas Delta reais, log de transação ACID, particionamento físico por trecho, sem exigir infraestrutura Spark/Hadoop.
BRONZE
Espelho fiel da fonte bruta + proveniência (origem do dado e do arquivo-fonte)
SILVER
Schema único, limpo — granularidade por posto/estação/trecho
GOLD
Agregações finais por trecho/ano — consumidas por ML, ABM e dashboard
Orquestração:
Orquestrador único (monthly_job) executa Bronze → conectores em tempo real (ANA/SNIRH, MapBiomas/Earth Engine, Landsat, Copernicus CDS) → Silver → Gold, com execução automática via GitHub Actions a cada push/PR.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 4
2
Funil de Agregação: da Medição Pontual à Linha de Treino
Bronze
1 linha = 1 estação, 1 data, 1 parâmetro (formato longo)
Silver
1 linha = 1 posto, 1 mês (média) Tabelas de vazão e chuva
Gold (mês)
1 linha = 1 trecho, 1 mês Tabela mensal (exibição)
Gold (ano)
1 linha = 1 trecho, 1 ano Tabela anual (treino do modelo)
Vazão e chuva permanecem redes físicas separadas até a agregação por trecho — postos fluviométricos e pluviométricos nunca são fundidos por posto individual.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 5
3
Fontes Reais Integradas, por Camada de Agregação
Fonte real | Camada de entrada | Agregação aplicada | Cobertura
CETESB | Bronze (formato longo) → Silver (tabela larga) | Média anual por trecho, censura analítica tratada | 1978–2024
ANA/SNIRH | Bronze (anexado direto) | Média mensal por posto → média por trecho | +1.762 vazão / +6.355 chuva (2000–2026)
MapBiomas Coleção 9 | Bronze (agregação no servidor) → Silver (tabela larga) | % de área por macro-categoria, buffer 5 km/estação | 1985–2023
Landsat (Earth Engine) | Silver (série histórica de sensoriamento) | Índices espectrais por trecho/ano | 1984–presente (não é preditora de ML ainda)
Copernicus CDS (ERA5/CMIP6) | Arquivo de calibração climática | Fator de calibração único (não integrado à matriz de features) | baseline 1995–2014 vs. SSP5-8.5 2040–2060
Landsat e ERA5/CMIP6 alimentam, respectivamente, o Mapa Interativo e o cenário climático do ABM — nenhum dos dois entra hoje na matriz de features do ML supervisionado.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 6
4
Classificação Espacial: Trechos e Geometria de Uso do Solo
● Trechos — as 32 estações reais de monitoramento são classificadas em Alto/Médio/Baixo Tietê por posição geográfica real ao longo do curso do rio (não por divisão administrativa).
● Uso do solo (MapBiomas) — sem delimitação de sub-bacia hidrográfica disponível (exigiria DEM + acumulação de fluxo), a geometria de interesse é a união de buffers de 5 km ao redor de cada estação real do trecho, com a agregação espacial executada no lado do servidor do Earth Engine — não baixa imagem raster.
Limitação estrutural conhecida:
10 estações no Alto Tietê, 20 no Médio, apenas 2 no Baixo — a geometria do Baixo Tietê é necessariamente mais esparsa, limitação documentada e propagada, não escondida. É um proxy da vizinhança de monitoramento, não a bacia de drenagem real a montante.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 7
5
Granularidade Temporal e o Vazamento Estrutural Corrigido
A qualidade da água (IQA, OD) só existe na fonte real em granularidade ANUAL. A versão mensal do feature store repetia o valor anual do ano nos 12 meses correspondentes para casar com a granularidade de vazão/chuva.
Granularidade mensal (legado)
Valor anual repetido em 11 dos 12 meses do ano ⇒ o lag de 1 mês é quase sempre IGUAL ao próprio alvo. O modelo, na prática, copiava um valor já conhecido — não previa genuinamente. O vazamento só ficou visível ao introduzir um baseline de persistência para comparação.
Granularidade anual (atual)
Tabela anual dedicada: uma linha por (trecho, ano), sem repetição — mesma granularidade real da variável-alvo. Constrói lags/média móvel diretamente sobre a série anual real, sem passar pela série mensal de exibição.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 8
6
Matriz de Preditoras: Produção vs. Drivers
Preditoras de produção (com lags)
● ano (tendência secular, Mann-Kendall significativa)
● vazão média (removida no Baixo Tietê)
● chuva média
● % natural / agropecuária / urbano-industrial / água (MapBiomas real)
● IQA: lag 1a, 2a, 3a + média móvel 5a
● OD: lag 1a, 2a, 3a + média móvel 5a
Uso: modelo de produção (RandomForest) — otimizado para precisão de previsão de curto prazo.
Preditoras "drivers" (sem lags)
● ano
● vazão média (removida no Baixo Tietê)
● chuva média
● % natural / agropecuária / urbano-industrial / água
Sem os lags do próprio alvo — usada exclusivamente para SHAP de interpretação causal-adjacente (o que reduz a poluição), NUNCA para o modelo de produção. Os lags dominam o SHAP de produção por serem, genuinamente, a feature mais forte numa série com autocorrelação temporal real — adequado para previsão, inútil para essa pergunta.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 9
7
Imputação Controlada e Proveniência
Variável | Regra | Limite | Direção
Vazão / chuva | Forward-fill dentro do trecho | 2 anos consecutivos | → (só adiante)
Uso do solo (% por categoria) | Forward-fill + backward-fill | 10 anos consecutivos | ↔ (ambas)
IQA / OD (lags do alvo) | NENHUMA imputação | — | lacuna preservada como NaN
● Por que limites diferentes — vazão/chuva têm variabilidade interanual real; um limite curto evita simular um regime hidrológico sobre uma lacuna grande. Uso do solo muda devagar ("não há seca de uso do solo"), então um limite maior é defensável.
● Por que não imputar o alvo — uma lacuna real no próprio IQA/OD significa "não sabemos o valor de X anos atrás" — imputar esconderia incerteza genuína sobre o alvo, diferente de uma preditora exógena.
● Rastreabilidade — cada coluna imputada tem uma coluna irmã booleana correspondente, indicando se aquele valor foi preenchido — nenhum valor completado é indistinguível de uma medição real.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 10
8
Arquitetura do Modelo: RandomForest por Trecho
3 modelos de Random Forest independentes (Alto/Médio/Baixo) por variável-alvo (IQA, OD) — 6 modelos no total. Um modelo único com o trecho como variável categórica teve R² negativo em toda transferência cruzada entre trechos (ver auditoria, slide 13).
Hiperparâmetro | Grade de busca
Número de árvores | 100 · 200 · 300
Profundidade máxima de cada árvore | 3 · 4 · 6 · sem limite
Mínimo de amostras por folha | 1 · 2 · 4
Fração de variáveis avaliada por divisão | raiz quadrada · 50% · 100%
Busca em grade com validação cruzada de 5 partições, otimizando o erro absoluto médio (MAE). Grade deliberadamente modesta — com ~65 linhas de treino por trecho, uma grade grande só encontraria combinações ajustadas ao ruído da validação cruzada, não um padrão real.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 11
9
Validação: Split Temporal, Walk-Forward e Baseline
● Split temporal — treino com anos < 2015, teste com anos ≥ 2015. Nunca embaralhado aleatoriamente — evita que o modelo "veja o futuro" durante o treino.
● Walk-forward (expanding window) — 11 folds por trecho/alvo, testando o modelo ano a ano com janela de treino crescente — revela estabilidade temporal, não só um número médio agregado.
● Baseline de persistência — "previsto = valor do ano anterior", calculado no MESMO conjunto de teste — todo MAE reportado é lido contra esse baseline, não isoladamente.
● Métricas quebradas por fonte — MAE do teste medido separadamente para anos observados e anos simulados — expõe se o conjunto de teste está contaminado com anos simulados.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 12
10
Resultados Reais — Walk-Forward (11 folds/trecho/alvo)
Trecho | Alvo | MAE médio | MAE baseline | % folds > baseline
Alto Tietê | IQA | 6,41 | 5,93 | 36,4%
Alto Tietê | OD (mg/L) | 0,29 | 0,24 | 36,4%
Médio Tietê | IQA | 7,09 | 10,27 | 81,8%
Médio Tietê | OD (mg/L) | 0,48 | 0,50 | 45,5%
Baixo Tietê | IQA | 4,84 | 5,63 | 63,6%
Baixo Tietê | OD (mg/L) | 0,37 | 0,56 | 63,6%
Leitura honesta: o Médio Tietê tem o ganho mais consistente sobre o baseline (82% dos folds para IQA). O Alto Tietê é o mais fraco (36%) — sinal de que a série ali é mais difícil de prever que simplesmente repetir o valor do ano anterior. Essa quebra por trecho só existe porque a auditoria de 2026-07 identificou que uma métrica agregada escondia esse tipo de trecho fraco atrás de trechos bons.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 13
11
Auditoria de ML (2026-07) — 4 Achados Corrigidos
● 1. Vazamento temporal — lag mensal quase sempre igual ao próprio alvo (valor anual repetido 12×). Corrigido: granularidade de treino 100% anual (tabela Gold anual dedicada).
● 2. Generalização espacial ruim — modelo único com o trecho como variável categórica teve R² negativo em toda transferência Alto↔Médio↔Baixo (teste de generalização cruzada). Corrigido: 3 modelos independentes por trecho.
● 3. Ruído estrutural na vazão do Baixo Tietê — curva de dupla massa com quebra abrupta ~1980; razão Q5/Q95 de 3,47× na curva de permanência (contra 115–212× nos outros trechos) — mistura de postos com escala diferente ao longo do tempo. Corrigido: vazão removida como preditora só nesse trecho.
● 4. SHAP dominado por autocorrelação — mesmo sem o vazamento mensal, o lag de 1 ano domina o SHAP por ser genuinamente a feature mais forte — adequado para previsão, inútil para interpretação causal. Corrigido: matriz "drivers" sem lags, exclusiva para SHAP diagnóstico.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica

## Slide 14
Limitações Assumidas Deliberadamente
● IQA — proxy simplificado (0,6×OD normalizado + 0,4×DBO normalizado), não o índice oficial CETESB/NSF-WQI de 9 parâmetros.
● Geometria de uso do solo — buffer de 5 km ao redor das estações, não a bacia de drenagem real a montante.
● Sem encadeamento hidrológico — cada trecho é modelado de forma independente no ABM; vazão/carga não é propagada de montante a jusante.
● Extrapolação — RandomForest não extrapola além do range de "ano" visto no treino — tende a saturar no valor do ano-limite para horizontes muito além disso.
Toda simplificação está documentada nos próprios módulos de código — nenhuma é uma lacuna escondida ou uma suposição não verificada.
Processo de Modelagem — WaterWeave-Tietê · apresentação técnica