## Slide 1
Todos os Algoritmos, Explicados
WaterWeave-Tietê
Trechos reais de código-fonte, com comentários — o que cada algoritmo faz e por que
Todo código citado vem literalmente de src/waterweave/ — trechos [...] indicam omissão só por espaço
Setembro de 2026

## Slide 2
Os 12 Algoritmos do Projeto
Biofísico e Simulação
• Balanço hídrico (reservatório linear)
• Streeter-Phelps
• Modelo Baseado em Agentes (Mesa)
Preparação de Dados
• Combinação real + fallback simulado
• Imputação controlada (ffill/bfill)
• Calibração climática (ERA5/CMIP6)
Machine Learning
• Random Forest + grade de hiperparâmetros
• GridSearchCV + baseline
• Validação walk-forward
• Previsão recursiva multi-ano
• Random Forest diagnóstico (drivers)
Explicabilidade
• SHAP (TreeExplainer) + achados reais
Cada slide traz o trecho de código real (src/waterweave/), o que ele faz e por que foi escrito assim.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 3
1
Biofísico e Simulação
Os algoritmos determinísticos que simulam o sistema físico do rio
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 4
1
Balanço Hídrico (reservatório linear)
Um reservatório simplificado: a chuva vira escoamento direto + escoamento de base, descontada a evapotranspiração.
src/waterweave/models/biofisico/balanco_hidrico.py
K_RECESSAO = 0.35 # fração do armazenamento que vira escoamento de base/mês
ET_POTENCIAL_MM = 90.0 # evapotranspiração potencial mensal aproximada
def simular_passo_mensal(estado_anterior, precipitacao_mm, uso_solo):
coeficiente = (
coeficiente_de_percentuais_reais(uso_solo) if isinstance(uso_solo, dict)
else classe_para_coeficiente_escoamento(uso_solo)
)
escoamento_direto_mm = coeficiente * precipitacao_mm
infiltracao_mm = precipitacao_mm - escoamento_direto_mm
armazenamento_disponivel = estado_anterior.armazenamento_mm + infiltracao_mm
et_real_mm = min(ET_POTENCIAL_MM, armazenamento_disponivel)
armazenamento_pos_et = armazenamento_disponivel - et_real_mm
escoamento_base_mm = K_RECESSAO * armazenamento_pos_et
novo_armazenamento = armazenamento_pos_et - escoamento_base_mm
indice_escoamento_mm = escoamento_direto_mm + escoamento_base_mm
return EstadoHidrologico(novo_armazenamento, indice_escoamento_mm) # [...]
Comentário (do código-fonte):
Produz um ÍNDICE de escoamento (mm/mês), NÃO uma vazão absoluta — estimar vazão exigiria a área de drenagem real de cada trecho (shapefile ANA/ottobacias, ainda não disponível). Em vez de inventar uma área aproximada, o índice é combinado com a média histórica REAL do trecho em models.hybrid_bridge, que converte a resposta relativa deste modelo numa vazão simulada ancorada em magnitudes observadas. Simplificação assumida: evapotranspiração fixa (90mm/mês) — substituir por ETo real (Penman-Monteith) quando houver série de temperatura na Gold.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 5
2
Streeter-Phelps (Streeter & Phelps, 1925)
Curva clássica de depleção de oxigênio: o déficit de OD a jusante de um lançamento de DBO decai/cresce por desoxigenação (kd) e reaeração (kr).
src/waterweave/models/biofisico/qualidade_agua.py
KD_DESOXIGENACAO_DIA = 0.23 # 1/dia, típico DBO doméstica/mista
KR_REAERACAO_DIA = 0.40 # 1/dia, típico rio médio porte
OD_SATURACAO_MG_L = 9.08 # mg/L, aprox. 20°C, baixa altitude
def _velocidade_m_s(vazao_m3s): # geometria hidráulica simplificada
return max(0.05, 0.12 * max(vazao_m3s, 0.01) ** 0.3)
def simular_od_dbo(vazao_m3s, carga_dbo_kg_dia, distancia_km, od_montante_mg_l=None):
velocidade = _velocidade_m_s(vazao_m3s)
tempo_dias = (distancia_km * 1000 / velocidade) / 86400
l0_mg_l = (carga_dbo_kg_dia * 1_000_000) / (vazao_m3s * 86400 * 1000)
d0 = max(0.0, OD_SATURACAO_MG_L - (od_montante_mg_l or OD_SATURACAO_MG_L))
# [...] equação de Streeter-Phelps (caso kr != kd, ramo usual):
deficit = (KD_DESOXIGENACAO_DIA * l0_mg_l / (KR_REAERACAO_DIA - KD_DESOXIGENACAO_DIA)) * (
exp(-KD_DESOXIGENACAO_DIA * tempo_dias) - exp(-KR_REAERACAO_DIA * tempo_dias)
) + d0 * exp(-KR_REAERACAO_DIA * tempo_dias)
od_jusante = max(0.0, OD_SATURACAO_MG_L - deficit)
return od_jusante, l0_mg_l * exp(-KD_DESOXIGENACAO_DIA * tempo_dias) # (OD, DBO)
Comentário (do código-fonte):
kd e kr usam valores típicos de literatura, NÃO calibrados especificamente para o Tietê (exigiria campanhas de campo fora do escopo do projeto). É o único algoritmo do projeto capaz de responder “e se houver um novo lançamento aqui?” de forma causal — a velocidade cresce com a vazão (geometria hidráulica simplificada), o que determina o tempo de trânsito até o ponto de observação.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 6
3
Modelo Baseado em Agentes (Mesa)
A cada passo (1 mês), os 5 agentes de cada trecho observam o estado do mês anterior, decidem, e alimentam o balanço hídrico + Streeter-Phelps do mês corrente.
src/waterweave/models/abm/model.py — RioTieteModel.step()
def step(self) -> None:
self.mes_atual = self.mes_atual + pd.DateOffset(months=1)
carga_delta_recebida = {} # desvio de carga recebido do trecho de montante, neste mês
for trecho_id in self._ordem_hidrologica: # montante -> jusante
for papel in ("comite", "poder_publico", "industria", "agricultor", "concessionaria"):
self.agentes_por_trecho[trecho_id][papel].step() # cada agente decide sua alavanca
chuva_mes = self._climatologia[trecho_id].get(mes_calendario, ...) * self.fator_clima
passo = hybrid_bridge.executar_passo( # balanço hídrico + Streeter-Phelps do mês
trecho_id, self.mes_atual, self.estado_hidrologico_por_trecho[trecho_id],
self.parametros_por_trecho[trecho_id], chuva_mes, self._uso_solo[trecho_id],
fator_clima=self.fator_clima,
carga_delta_montante_kg_dia=carga_delta_recebida.get(trecho_id, 0.0),
)
self.estado_hidrologico_por_trecho[trecho_id] = passo.estado_hidrologico
trecho_jusante = self._trecho_jusante[trecho_id]
if trecho_jusante is not None: # propaga o DESVIO de carga para o próximo a jusante
desvio_carga = passo.carga_total_kg_dia - hybrid_bridge.carga_base_trecho_kg_dia(trecho_id)
carga_delta_recebida[trecho_jusante] = hybrid_bridge.FRACAO_CARGA_PROPAGADA_MONTANTE * desvio_carga
Comentário (do código-fonte):
Achado real de pesquisa (2026-07): antes desta versão, os 3 trechos rodavam totalmente isolados. Agora o DESVIO de carga poluidora (não a carga bruta, nem a vazão) se propaga montante→jusante dentro do mesmo mês — a vazão continua calibrada independentemente por trecho (ressalva ainda válida).
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 7
2
Preparação de Dados
Os algoritmos que decidem o que é real, o que é imputado e o que é simulado
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 8
4
Combinação Real + Fallback Simulado
src/waterweave/transform/gold_features.py
def qualidade_real_com_fallback_simulado() -> pd.DataFrame:
real = read_table(SILVER_DIR / "qualidade_cetesb") # CETESB, 1978-2024
simulado = read_table(SILVER_DIR / "qualidade") # série simulada
combinado = pd.concat([real, simulado], ignore_index=True)
prioridade = combinado["fonte_tipo"].map(
{FONTE_TIPO_OBSERVADO: 0, FONTE_TIPO_SIMULADO: 1}
)
combinado = combinado.assign(_prioridade=prioridade)
combinado = combinado.sort_values(["trecho_id", "ano", "_prioridade"])
# real (prioridade 0) vem primeiro; drop_duplicates mantém só a 1ª linha
combinado = combinado.drop_duplicates(subset=["trecho_id", "ano"], keep="first")
return combinado.reset_index(drop=True)
Comentário (do código-fonte):
A elegância está no sort + drop_duplicates(keep="first"): não é um if/else explícito, é ordenar por prioridade e manter só a primeira linha de cada (trecho, ano) — o real, quando existe, sempre vence.
Comentário (do código-fonte):
Achado real: o simulado só preenche 1940-1977 (antes do início da série CETESB) e lacunas recentes — no Alto Tietê, isso inclui 2021 e 2022 (a CETESB não reportou esses dois anos, mesmo dentro da janela 1978-2024). O algoritmo capturou isso automaticamente, sem tratamento caso a caso. Achado de auditoria de ML: essa função injeta o valor SIMULADO em ~48% dos trecho-anos — por isso o treino do Random Forest (algoritmo 7) restringe por padrão a fonte_tipo == "observado".
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 9
5
Imputação Controlada (ffill/bfill limitado)
src/waterweave/transform/gold_features.py — build_feature_store_ml_anual()
_LIMITE_PREENCHIMENTO_ANOS = 2 # vazão/chuva variam ano a ano
_LIMITE_PREENCHIMENTO_USO_SOLO_ANOS = 10 # uso do solo muda devagar
for coluna in ("vazao_m3s_medio", "chuva_mm_media"):
preenchido = tabela.groupby("trecho_id")[coluna].transform(
lambda s: s.ffill(limit=_LIMITE_PREENCHIMENTO_ANOS)
)
tabela[f"{coluna}_imputado"] = tabela[coluna].isna() & preenchido.notna()
tabela[coluna] = preenchido
for coluna in COLUNAS_USO_SOLO: # natural, agropecuaria, urbano, agua
preenchido = tabela.groupby("trecho_id")[coluna].transform(
lambda s: s.ffill(limit=_LIMITE_PREENCHIMENTO_USO_SOLO_ANOS)
.bfill(limit=_LIMITE_PREENCHIMENTO_USO_SOLO_ANOS) # ambas direções
)
tabela[f"{coluna}_imputado"] = tabela[coluna].isna() & pd.notna(preenchido)
tabela[coluna] = preenchido
Comentário (do código-fonte):
O limite muda por variável de propósito: uso do solo usa ffill+bfill (a lacuna real fica nas BORDAS da série MapBiomas — antes de 1985 e depois de 2023), enquanto vazão/chuva usam só ffill limitado a 2 anos. Nunca imputa o próprio alvo (IQA/OD): uma lacuna ali significa “não sabemos o valor de X anos atrás”, e imputar esconderia incerteza genuína sobre o alvo, não sobre uma preditora exógena.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 10
6
Calibração Climática Real (ERA5/CMIP6)
src/waterweave/ingestion/connectors/era5_cmip6.py
def fator_precipitacao_relativo(baseline, projecao) -> float:
media_baseline = baseline["chuva_mm_total"].mean()
media_projecao = projecao["chuva_mm_total"].mean()
return float(media_projecao / media_baseline) # <1.0 = mais seco; >1.0 = mais chuvoso
def calibrar_fator_clima_ssp(experimento, ano_futuro_centro, janela_anos=20, ...):
meio_janela = janela_anos // 2
baseline = fetch_projection(
"historical", bbox,
desde=BASELINE_CMIP6_DESDE, ate=BASELINE_CMIP6_ATE, modelo=modelo,
)
projecao = fetch_projection(
experimento, bbox,
desde=date(ano_futuro_centro - meio_janela, 1, 1),
ate=date(ano_futuro_centro + meio_janela, 12, 31), modelo=modelo,
)
return fator_precipitacao_relativo(baseline, projecao)
# Resultado REAL: fator_clima["mudanca_climatica_extrema"] = 0.982 (SSP5-8.5, mpi_esm1_2_lr)
Comentário (do código-fonte):
Baseline = janela IPCC AR6 de 20 anos (1995-2014, experimento CMIP6 "historical"); projeção = mesma janela de 20 anos centrada em 2050, cenário SSP5-8.5. Usar a MESMA largura de janela nos dois lados evita que o tamanho da amostra, por si só, mude a média comparada. 0,982 = apenas ~1,8% mais seco no cenário mais extremo que no baseline — bem menos severo que o proxy fixo de -25% usado antes desta calibração.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 11
3
Machine Learning
Como os modelos são treinados, validados e usados para prever — em profundidade
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 12
7
Random Forest + Grade de Hiperparâmetros (Breiman, 2001)
src/waterweave/models/ml/train.py
# Grade deliberadamente modesta: com ~65 linhas de treino/trecho, uma grade grande só
# encontraria combinações ajustadas ao ruído da validação cruzada, não um padrão real.
GRADE_HIPERPARAMETROS = {
"n_estimators": [100, 200, 300],
"max_depth": [3, 4, 6, None],
"min_samples_leaf": [1, 2, 4], # evita folhas de 1 amostra (overfitting clássico)
"max_features": ["sqrt", 0.5, 1.0], # preditoras vistas por divisão (reduz variância)
}
CV_FOLDS = 5
def _buscar_melhor_modelo(X_treino, y_treino) -> GridSearchCV:
busca = GridSearchCV(
RandomForestRegressor(random_state=42), GRADE_HIPERPARAMETROS,
scoring="neg_mean_absolute_error", cv=CV_FOLDS, n_jobs=-1,
)
busca.fit(X_treino, y_treino)
return busca
Comentário (do código-fonte):
Um modelo INDEPENDENTE por trecho (não um único modelo com trecho_id como categoria) — achado de auditoria: um modelo único generaliza mal entre trechos (R² NEGATIVO, de -0,13 a -5,31, ao testar num trecho diferente do treino). A relação preditora→alvo muda de patamar entre Alto/Médio/Baixo Tietê. Cada árvore só vê um subconjunto aleatório de preditoras por divisão (bagging) — reduz a variância entre árvores; a previsão final é a média de todas elas.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 13
8
GridSearchCV + Baseline de Persistência
src/waterweave/models/ml/train.py — treinar_modelo_trecho()
treino, teste = ano < ano_corte_teste, ano >= ano_corte_teste # split por ANO
treino = _mascara_treino_observado(fonte, treino, ...) # fonte_tipo=="observado"
busca = _buscar_melhor_modelo(X[treino], y[treino])
modelo = busca.best_estimator_
predito = modelo.predict(X[teste])
metricas.update(_metricas_regressao(y[teste], predito))
coluna_lag1a = f"{alvo}_lag1a"
baseline_predito = X.loc[teste, coluna_lag1a] # "previsto = valor do ano anterior"
metricas_baseline = _metricas_regressao(y[teste], baseline_predito)
reducao_mae = 1 - (metricas["mae"] / metricas_baseline["mae"])
metricas["supera_baseline_com_margem"] = reducao_mae >= MARGEM_MINIMA_SOBRE_BASELINE # 5%
Comentário (do código-fonte):
Por que comparar contra um baseline tão simples: mesmo sem vazamento de dados, o valor do ano anterior já é a feature mais forte em qualquer série com autocorrelação temporal. Comparar contra esse baseline trivial é o que mostra se o Random Forest está agregando algo além disso — não basta ter MAE baixo, precisa vencer “chutar o ano passado” por uma margem clara (5%).
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 14
9
Validação Walk-Forward (janela expansiva)
src/waterweave/models/ml/train.py — validacao_walk_forward_trecho()
anos_candidatos = sorted(a for a in ano[ano >= ano_minimo_teste].unique())
for ano_teste in anos_candidatos:
treino_mask = ano < ano_teste # só passado estrito
teste_mask = ano == ano_teste
treino_mask = _mascara_treino_observado(fonte, treino_mask, ...)
if treino_mask.sum() < min_anos_treino or teste_mask.sum() == 0:
continue
busca = _buscar_melhor_modelo(X[treino_mask], y[treino_mask]) # refaz a busca A CADA fold
predito = busca.best_estimator_.predict(X[teste_mask])
metricas_fold = _metricas_regressao(y[teste_mask], predito) # 1 MAE por ano testado
Trecho | Alvo | MAE médio | MAE baseline | % folds > baseline
Alto Tietê | IQA | 6,41 | 5,93 | 36,4%
Alto Tietê | OD | 0,29 | 0,24 | 36,4%
Médio Tietê | IQA | 7,09 | 10,27 | 81,8%
Médio Tietê | OD | 0,48 | 0,50 | 45,5%
Baixo Tietê | IQA | 4,84 | 5,63 | 63,6%
Baixo Tietê | OD | 0,37 | 0,56 | 63,6%
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 15
10
Previsão Recursiva Multi-Ano
Para prever vários anos à frente, cada ano futuro usa as PREVISÕES dos anos futuros anteriores como lag — não há como conhecer o IQA "real" de um ano que ainda não ocorreu.
src/waterweave/models/ml/predict_iqa.py — prever_iqa()
janela_iqa = list(historico["iqa"].dropna())[-_JANELA_LAGS:] # últimos 5 anos REAIS
janela_od = list(historico["od_mg_l"].dropna())[-_JANELA_LAGS:]
for passo in range(1, horizonte_anos + 1):
ano_previsto = ultimo_ano + passo
valores = {
"ano": ano_previsto,
"vazao_m3s_medio": vazao_media, # climatologia: média dos últimos 10 anos (fixa)
"chuva_mm_media": chuva_media, # idem — não há previsão de chuva futura
"iqa_lag1a": _lag(janela_iqa, 1), "iqa_lag2a": _lag(janela_iqa, 2), # [...] demais lags
}
entrada = pd.DataFrame([{k: valores[k] for k in preditoras}])
iqa_previsto = float(modelo_iqa.predict(entrada)[0])
od_previsto = float(modelo_od.predict(entrada)[0])
janela_iqa.append(iqa_previsto) # o ano PREVISTO vira lag do PRÓXIMO ano previsto
janela_od.append(od_previsto)
janela_iqa, janela_od = janela_iqa[-_JANELA_LAGS:], janela_od[-_JANELA_LAGS:]
Comentário (do código-fonte):
Ressalva do próprio código: o Random Forest não extrapola além do range de "ano" visto no treino — para horizontes muito longos, tende a saturar no valor do ano-limite treinado, não a projetar a tendência linearmente.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 16
11
Random Forest Diagnóstico (matriz “drivers”)
src/waterweave/models/ml/shap_analysis.py
_HIPERPARAMETROS_DRIVERS = dict(
n_estimators=300, max_depth=4, min_samples_leaf=2, random_state=42,
) # FIXOS — não passa por GridSearchCV
def explicar_modelo_drivers(gold_df, alvo, trecho_id, ano_corte_teste=ANO_CORTE_TESTE):
X, y = montar_matriz_features_drivers_por_trecho(gold_df, alvo, trecho_id) # SEM lags
ano = gold_df.loc[X.index, "ano"]
treino, teste = ano < ano_corte_teste, ano >= ano_corte_teste
modelo = RandomForestRegressor(**_HIPERPARAMETROS_DRIVERS)
modelo.fit(X[treino], y[treino])
explainer = shap.TreeExplainer(modelo)
shap_values = explainer.shap_values(X[teste].reset_index(drop=True))
return shap_values, X[teste], importancia_media_abs(shap_values) # [...]
Comentário (do código-fonte):
Por que um segundo modelo, com hiperparâmetros fixos e sem lags: {alvo}_lag1a domina o SHAP do modelo de produção só por autocorrelação temporal genuína — ótimo para PREVISÃO, inútil para responder “que fator reduz a poluição?”. Este modelo é puramente diagnóstico: nunca salvo em produção, treinado sobre todo o histórico disponível (real+simulado), não só “observado”.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 17
4
Explicabilidade
Como o projeto abre a “caixa-preta” do modelo — com código e achados reais
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 18
12
SHAP — TreeExplainer (Lundberg & Lee, 2017)
src/waterweave/models/ml/shap_analysis.py
def explicar_modelo(gold_df, alvo, trecho_id, ano_corte_teste=ANO_CORTE_TESTE):
X, y = montar_matriz_features_anual_por_trecho(gold_df, alvo, trecho_id)
teste = gold_df.loc[X.index, "ano"] >= ano_corte_teste
X_teste = X[teste].reset_index(drop=True)
modelo = joblib.load(MODELOS_DIR / f"{trecho_id}_{alvo}_model.joblib")
explainer = shap.TreeExplainer(modelo) # exato p/ árvores, sem dataset de referência
shap_values = explainer.shap_values(X_teste) # 1 valor por preditora, por observação
importancia = pd.Series(np.abs(shap_values).mean(axis=0), index=X_teste.columns)
return shap_values, X_teste, importancia.sort_values(ascending=False)
Comentário (do código-fonte):
Baseado em valores de Shapley (teoria dos jogos cooperativos): quanto cada preditora contribuiu para afastar ESTA previsão da média geral. TreeExplainer calcula isso de forma exata e rápida aproveitando a estrutura da árvore — explicadores genéricos (KernelSHAP) precisariam de um dataset de referência e seriam muito mais lentos. SEMPRE sobre o conjunto de TESTE (nunca treino) — para não confundir “o que o modelo memorizou” com “o que generaliza”.
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 19
12
SHAP — Achados Reais (direção do efeito)
Computado ao vivo, neste momento, sobre os modelos treinados
Sinal do SHAP médio no conjunto de teste — não é só "quão importante", é "empurra o IQA/OD para cima ou para baixo":
Trecho | Alvo | Top-2 drivers reais (sinal)
Alto Tietê | IQA | % Agropecuária (↓ baixa); Ano (↓ baixa)
Alto Tietê | OD | % Agropecuária (↓ baixa); Ano (↓ baixa)
Médio Tietê | IQA | % Agropecuária (↓ baixa); Ano (↓ baixa)
Médio Tietê | OD | Ano (↓ baixa); % Urbano/Industrial (↓ baixa)
Baixo Tietê | IQA | % Água (↓ baixa); Chuva média (misto)
Baixo Tietê | OD | % Natural (↓ baixa); % Água (↓ baixa)
Comentário (achado real desta pesquisa):
Achado real e contra-intuitivo: no Baixo Tietê, % Água PUXA o IQA/OD PARA BAIXO — consistente com estratificação de reservatório e reaeração reduzida, não com diluição simples (que seria o intuitivo). Já no Alto/Médio Tietê, % Agropecuária é o driver dominante, também negativo — um mecanismo genuinamente diferente por trecho, que só apareceu ao remover os lags do próprio alvo (algoritmo 11).
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 20
Resumo: Onde Cada Algoritmo é Usado
Algoritmo | Arquivo real | Entrada | Saída
1. Balanço hídrico | biofisico/balanco_hidrico.py | Chuva mensal | Índice de escoamento
2. Streeter-Phelps | biofisico/qualidade_agua.py | Vazão, carga de DBO | OD/DBO previstos
3. ABM (Mesa) | models/abm/model.py | Estado do mês anterior | Novas alavancas + estado
4. Combinação real/simulado | transform/gold_features.py | Tabelas real e simulada | 1 tabela por (trecho, ano)
5. Imputação controlada | transform/gold_features.py | Coluna com lacunas | Coluna preenchida + flag
6. Calibração climática | ingestion/connectors/era5_cmip6.py | ERA5 real + CMIP6 real | fator_clima = 0,982
7. Random Forest (produção) | models/ml/train.py | 14 preditoras (com lags) | IQA/OD previsto
8. GridSearchCV + baseline | models/ml/train.py | Grade de hiperparâmetros | Melhor config. + comparação
9. Walk-forward | models/ml/train.py | Série temporal completa | 11 medidas de erro (MAE)
10. Previsão recursiva | models/ml/predict_iqa.py | Últimos 5 anos reais | N anos futuros encadeados
11. Random Forest (diagnóstico) | models/ml/shap_analysis.py | 7 preditoras (sem lags) | Modelo para SHAP
12. SHAP TreeExplainer | models/ml/shap_analysis.py | Modelo diagnóstico treinado | Ranking + direção do efeito
WaterWeave-Tietê — Algoritmos Explicados

## Slide 21
Em uma frase
12 algoritmos, código real de src/waterweave/ lado a lado com o raciocínio por trás de cada escolha — do balanço físico do rio à direção estatística de por que a água piora, nada escondido, tudo rastreável até a linha de código.
WaterWeave-Tietê